## Slide 1
Электрический ток, условия его существования.

## Slide 2: Цели урока
рассмотреть природу электрического тока;
формирование объективной необходимости изучения нового материала;
закрепить знания учащихся об условиях возникновения и существования электрического тока.

## Slide 3
Электрический ток это
-упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц
Условия существования электрического тока
Наличие свободных заряженных частиц.
Наличие электрического поля для упорядоченного движения частиц.
Замкнутая электрическая цепь.

## Slide 4: Действия электрического тока
Тепловое
Химическое
Магнитное
Механическое
Физиологическое

## Slide 5
СИЛА ТОКА | Определение Связь с другими величинами Единицы измерения Прибор
НАПРЯЖЕНИЕ | Определение Связь с другими величинами Единицы измерения Прибор
СОПРОТИВЛЕНИЕ | Определение Связь с другими величинами Единицы измерения Прибор

## Slide 6
Определение | 
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | 
Прибор | 
Сила тока
Определение | Физическая величина, показывающая, какой заряд переносится через поперечное сечение проводника за единицу времени
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ I ] = 1 А
Прибор | Амперметр, включается последовательно с участком цепи

## Slide 7
Определение | 
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | 
Прибор | 
Определение | Физическая величина, показывающая, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ U] = 1 В
Прибор | Вольтметр, включается параллельно участку цепи
Напряжение

## Slide 8
Сила тока
Определение | Физическая величина, характеризующая противодействие, оказываемое проводником электрическому току.
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ R ] = 1 Ом
Прибор | Омметр
Сопротивление

## Slide 9
V=S·Δℓ
q=N·q0
Δℓ
S
v
Вывод формулы

## Slide 10: ТЕСТ
Вопрос 1
Вопрос 1
ВАРИАНТ1
Определение силы тока выражается формулой
1)I=U/R
2)I=F/Bℓ
3)I=ℇ/r+R
4)I=Q/t
ВАРИАНТ2
Определение напряжения выражается формулой
1)U=I*R
2) U=A/q
3) U=U1+U2+…
4) U=const

## Slide 11: ТЕСТ
Вопрос 2
Вопрос 2
ВАРИАНТ1
При прохождении электрического тока в проводниках перемещаются
1)только электроны
2)только +ионы
3)только - ионы
4)различные заряженные частицы
ВАРИАНТ2
Сопротивление электрического проводника
1)зависит от U на проводнике
2) зависит от I в проводнике
3) не зависит от U и I в проводнике
4) зависит от U и I в проводнике

## Slide 12: ТЕСТ
Вопрос 3
Вопрос 3
ВАРИАНТ1
На рисунке представлена зависимость I=f(t). Какой заряд прошел по проводнику за первые 4с?
1)24Кл
2)12Кл
3)1,5Кл
4)2/3Кл
ВАРИАНТ2
На рисунке представлена зависимость I=f(t). Какой заряд прошел по проводнику за последние 4с?
1) 24Кл
2) 1,5Кл
3) 12Кл
4) 2/3Кл

## Slide 13: ТЕСТ
Вопрос 4
Вопрос 4
ВАРИАНТ1
Если скорость направленного дрейфа электронов в электрической цепи увеличилась в 2 раза, то сила тока
1)не изменилась
2) увеличилась в 2 раза
3)уменьшилась в 2 раза
4) увеличилась в 4 раза
ВАРИАНТ2
Если напряжение между концами проводника увеличилась в 4 раза, то сила тока, протекающего через проводник
1) уменьшится в 4 раза
2)увеличится в 4 раза
3) не изменится
4) увеличится в 8 раз

## Slide 14: ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
1.Что такое электрический ток?
2.Что нужно создать в проводнике, чтобы в нем существовал ток?
3.Как можно наблюдать химическое действие тока?
4.Где используется тепловое действие тока?
5.Направление движения каких частиц в проводнике принято за направление тока?
6.От какого полюса источника тока и к какому принято считать направлением тока?
7.Какой величиной определяется сила тока в электрической цепи?
8.Что принимают за единицу силы тока?

## Slide 15: Решение задачи
Рассчитайте скорость упорядоченного движения электронов в металлическом проводнике при силе тока 1А, если концентрация 8,5*1028 м-3 , а площадь поперечного сечения проводника
2*10-6м2.
Решение:
Дано:
I=1A
n=8,5*1028м-3
S= 2*10-6м2
Найти:
V-?
I=q0*n*V*S
V=I/q0*n*S
V= 1А/1,6*10-19Кл* 8,5*1028м-3*2*10-6м2=
=37 м/с
q0=-1,6*10-19Кл
Заряд электрона

## Slide 16
Домашнее задание
§102,103 упр.19(1).
Ответить на вопросы, выучить вывод формулы
I=q0*n*V*S

## Slide 17
Спасибо за внимание!